## Slide 1: 실험 목표
수면 자세 및 위치에 따른 무구속 침대 센서 데이터 확보
목표 인원 : 60명
  침대 위치별 20명씩
  left, middle, right position
측정 시간 : 1시간
  자세별 15분씩 측정
  supine, prone, right lateral, left lateral
middle
left
right

## Slide 2: 측정 데이터
침대 센서 : PVDF 4 channel, FSR 4 channel (7개 센서로 구성)
레퍼런스 바이탈 신호 : 호흡, 심박
총 34 channel
바이오팩 3대를 이용하여 데이터 확보
  바이오팩 1 (MP150 000BEE) : PVDF1 + PVDF2 + FSR1_1~7 + FSR2_1~7 (16 channel)
  바이오팩 2 (MP150 0001DE) : PVDF3 + PVDF4 + FSR3_1~7 + FSR4_1~7 (16 channel)
  바이오팩 3 (MP160 0024EA) : RESP + ECG (2 channel)

## Slide 3: 레퍼런스 RESP+ECG 착용
장비 착용
아래 그림을 참고하여 색깔 별로 해당 위치에 전극 부착
(흰색-오른쪽 쇄골 밑, 검은색-왼쪽 쇄골 밑, 빨간색-왼쪽 갈비뼈 아래)
(2) 밴드가 있는 장비를 복부에 착용
(3) 복부에 착용한 장비의 ECG라고 적힌 부분에 선을 연결하고 스위치를 On

## Slide 4: 실험 진행 프로토콜
피험자 실험실 도착  실험 설명 및 동의서+참여비 지급용 통장사본 확보
센서 부착 및 데이터 측정 테스트
데이터 측정 이상 유무 확인 후 측정 시작
  바이오팩 3대 측정 시작 후 동기화를 위한 calibration (임의로 움직임)
  비디오 영상과 자세 변경 소리 가이드 실행
AcqKnowledge 측정을 마친 후 mat 파일로 저장
데이터 백업

## Slide 5: 바이오팩 멀티모듈 동시 측정
MP150 2대 + MP160 1대 동시 측정
기기 당 최대 16채널 측정 가능

## Slide 7
바이오팩 3대 연결 확인

## Slide 9: 바이오팩 연결 테스트
바이오팩 1 (MP150 000BEE) : BOARD_BIOPAC_SETUP1 파일 오픈
바이오팩 2 (MP150 0001DE) : BOARD_BIOPAC_SETUP2 파일 오픈
바이오팩 3 (MP160 0024EA) : REF_BIOPAC_SETUP 파일 오픈

## Slide 10
바이오팩 3대 동시 측정 시작
센서 데이터 이상 유무 확인
이상이 없을 경우 다음 슬라이드 진행

## Slide 11: 실험 측정 진행 전 셋업
Autosave file 모드로 변경
측정 시작 후, stop 누르면 자동으로 설정한 위치에 파일 저장
중간에 프로그램 이상으로 종료될 경우 데이터 손실 방지

## Slide 12
저장 위치 지정
Time, Data 체크  파일명이 측정 시작 날짜 및 시간으로 저장됨
바이오팩 3개 모듈 각각에 대하여 autosave file 모드로 변경 및 저장 위치와 이름 설정

## Slide 13
바이오팩 3대에서 동시 측정 시작

## Slide 14
실험 종료 후 (stop 버튼 누른 후), mat 파일로 저장
바이오팩 3대 각각에 대하여 mat 파일로 저장

## Slide 15
mat 파일로 저장이 완료되면 피험자 한명당 mat 파일 3개가 생성됨
이를 matlab 에서 하나의 파일로 통합
하나의 파일로 통합시 파일명은 s1_csh_230822 형태로 저장
파일 통합 후 데이터 백업